Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:  Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39,                                                 34 -400 Nowy Targ

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Remont balkonu nr 1 (10,8  m2) i balkonu nr 2 (11,2  m2)

- Skucie płytek wraz z wywozem i utylizacją gruzu

- Zerwanie starego odparzonego styropianu wraz z utylizacją

- Demontaż starych balustrad,

- Demontaż obróbek blacharskich na cokole balkonu- około 20 mb

- Przygotowanie podłoża wraz z wyrównaniem balkonu i wykonaniem odpowiedniego spadku

- Wykonanie izolacji termicznej-  styropian XPS gr. 5 cm

- Siatkowanie całego balkonu w celu wzmocnienia go przed pęknięciami,

- Wykonanie hydroizolacji dwu-składnikowej ( 2 warstwy),

- Wykonanie nowego tynku wraz z warstwą zbrojącą w miejscu zdemontowanych obróbek blacharskich

- Położenie płytek na całości wraz z cokolikiem,

- Montaż nowych balustrad ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo od ‘’czoła’’ balkonu na wys. min 1,1m od wykończonego balkonu ( kolor do uzgodnienia z zamawiającym) –  około 20 mb,

- Montaż systemowych okapników – 20mb

- Malowanie dwu krotnie elewacji wybranym kolorze.

* Wszystkie elementy z rozbiórek należy wywieźć i zutylizować.

* Całość robót powinna obejmować wszystkie materiały, sprzęty i inne elementy niezbędne do wykonania  zadania w całości.

*  Termin realizacji: 4 tygodnie od podpisania umowy/przekazania placu budowy

*  Inwestor wymaga, przed złożeniem oferty przeprowadzenia  wizji na terenie planowanych robót.

*  Gwarancja 36 m-ce od daty odbioru końcowego.